## Slide 1
DDR3 Ping-Pong Buffer — FPGA Block Diagram
Channel 0 — fifo_ddr_0 (mig_7series_0, ADDR_INITIAL=0x0000_0000)
din[31:0]
din_empty/alempty
Write Control
wr_flag_0 / wr_cnt
Data Distribute
ddr3_0_din = din
Write FIFO
async_1024x32
rd_flag FSM
+ Addr Gen
mig_7series_0
MIG IP (64-bit app I/F)
app_cmd: 000=W / 001=R
app_wdf_data = {32'd0, dout}
app_en = en_wr | en_rd
DDR3 SDRAM
Particle #0
16-bit data bus
Read FIFO
async_1024x32
din[31:0]
wr_flag_0
ddr3_0_din[31:0]
→ app_wdf_data[63:0]
app_rd_data[63:0]
wr_flag_0→ data_cross
din_prog_full
Channel 1 — fifo_ddr_1 (mig_7series_1, ADDR_INITIAL=0xFFFF_FFFF)
Data Distribute
ddr3_1_din = din
wr_flag_1=~wr_flag_0
Write FIFO
async_1024x32
rd_flag FSM
+ Addr Gen
mig_7series_1
MIG IP (same as ch0)
DDR3 SDRAM
Particle #1
16-bit data bus
Read FIFO
async_1024x32
ddr3_1_din[31:0]
→ MIG
wr_flag_1 = ~wr_flag_0
Output Path — Read-side MUX + Output FIFO + TB Check
Output MUX
rd_flag_0 selects:
ddr3_0_dout or ddr3_1_dout
Output FIFO
async_16x32
Read Control
rd_flag_0 / rd_cnt
dout[31:0]
dout_empty/alempty
TB Verify
ddr3_model x2
dout==ddr_dout+1?
rd_flag_0
fifo_prog_full
dd3_dout[31:0]
ddr3_0/1_dout[31:0]
Ping-Pong Switching:
Phase 1: wr_flag_0=1
Write→DDR3_0 Read←DDR3_1
Phase 2: wr_flag_0=0
Write→DDR3_1 Read←DDR3_0
Toggle: wr_cnt>=addr_size-1
&& din_rd_en==1
Cross-Clock Domain:
Data path: async FIFO
clk <-> clk_ddr3_X
Reset: reset_cross
1-bit flag: data_cross
wr_flag_X -> clk_ddr3_X
Output FIFO: same clk
Key Signals:
din/dout: 32-bit user data
MIG app: 64-bit (upper 0)
addr_size: 512K words
wr_flag_0/1: write dir
rd_flag_0: read MUX select
prog_full: backpressure
Legend:
Async FIFO
MIG IP
DDR3 SDRAM
Control
MUX/Port
Write Data
Read Data
Control Sig
Cross-CDC